_________m³    	Hygromix®- Baumsubstrat HUMIN ÜBB

(FLL Pflanzgrubenbauweise 2)

ist als homogenes Vegetationssubstrat auf Porlith-Basis mit einer effektiven Kationenaustauschkapazität von mind. 14 cmol/kg frei Baustelle zu liefern, lagenweise einzubauen und zu verdichten.

Der Nachweis der effektiven Kationenaustauschkapazität ist durch einen gesonderten Prüfbericht zu belegen.

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor ca.: 1,35

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH

Engelbertstraße 16

45892 Gelsenkirchen

Telefon (02 09) 7 00 08-0

Telefax (02 09) 7 00 08-99

info@gelsenrot.de

oder gleichwertig