_____________m²  15 cm Tragschicht (=Gesteinskörnungen nach TL Gestein-

StB) profilgerecht einbauen und mit geeigneter Walze statisch

standfest verdichten.

_____________m ² 6 cm Dynamische Schicht GELSENROT® 0-16

Farbe:________________________________

frei Baustelle liefern und im feuchten Zustand gleichmäßig

und profilgerecht aufbringen und	statisch verdichten.

Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte Gefälle

nachzuweisen.

_____________m² 4 cm Deckschicht GELSENROT® 0-8;

Farbe:_________________________________

Entwickelt für die speziellen Anforderungen von

wassergebunden Wegedecken mit guter Wasserdurchlässigkeit,

frostbeständig, mit Prüfzeugnis gem. FLL “Planung, Bau und

Pflege von wassergebunden Wegen“.

Frei Baustelle liefern und im feuchten Zustand gleichmäßig und

profilgerecht aufbringen, verdichten (Mindestdicke im verdichteten Zustand 4 cm).

Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.

Alle Angaben zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit sind durch

ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.

Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH

Engelbertstraße 16

45892 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 7 00 08-0

Telefax (0209) 7 00 08-99

info@gelsenrot.de

oder gleichwertig